## Slide 2
第1章 电路的基本概念与基本定律
1.1 电路的作用与组成部分
1.2 电路模型
1.3 电路的基本物理量与电压电流参考方向
1.4 电路的基本元件
1.5 电源有载工作、开路与短路
1.6 基尔霍夫定律
1.7 电路中电位的概念及计算

## Slide 3
1.1 电路的作用与组成部分
1. 电路的作用
电路是电流的通路，是为了某种需要由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。
实现电能的传输、分配和转换
电力系统
实现电信号的传递、控制与处理。
电子技术

## Slide 4
2. 电路的组成部分
中间环节：传递、分
配和控制电能的作用
电源: 提供
电能的装置
负载: 取用
电能的装置
电路通常由电源、负载和中间环节三部分组成。
电力系统

## Slide 5
直流电源
2. 电路的组成部分
电源或信号源的电压或电流称为激励，它推动电路工作；由激励所产生的电压和电流称为响应。
放
大
器
扬声器
话筒
负载
信号源:
提供信息
信号处理：
转换和放大等
直流电源:
提供能源

## Slide 6
1. 2 电路模型
如：一个白炽灯在有电流通过时
i
R
忽略L
L
R
消耗电能的电特性可用电阻元件表征
产生磁场的电特性可用电感元件表征
实际电路由各种作用不同的电路元件或器件组成。
理想电路元件：电阻元件、电感元件、电容元件和电源元件等。

## Slide 7
手电筒的电路模型
干电池
导线
灯泡
例：
电路分析是在已知电路结构和参数的条件下，讨论激励与响应的关系。
今后分析的都是指电路模型，简称电路。
手电筒电路
将实际电路理想化，突出主要电磁性质, 忽略次要因素的影响，由一些理想元件组成电路模型。

## Slide 8
1.3 电路的基本物理量与电压电流的参考方向
1. 电流
单位：安培 (A)
1kA = 103A ；1A = 103mA 。
把电荷有规则的定向运动的现象称为电流。
交流电流：
方向：
规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。
自由电子

i
电路中的电流、电压、电动势和功率等是常用的物理量，对这些量的理解是分析和计算电路的基础。
直流电流：
一、电路的基本物理量

## Slide 9
2. 电压
单位正电荷由 a点移到 b 点所做的功。
单位: 伏特 ( V )
方向: 从电源正极指向负极，即电压降方向。
直流电压：
交流电压：
1kV = 103V ；1V = 103mV。

## Slide 10
3. 电动势
外力对电荷所做的功。
单位: 伏特 ( V )
方向: 从电源负极指向正极，即电压升方向。
直流电动势：E
交流电动势：e
1V = 103mV ；1kV = 103V

## Slide 11
4.电功率（功率）
单位时间内电场力所做的功称为电功率（功率）。
单位：瓦（w）或千瓦（kw）
瞬时功率

## Slide 12
二、电压和电流的参考方向
习惯上规定
电压的实际方向：
由高电位端指向低电位端；
电流的实际方向：
正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向；
电动势的实际方向：
由低电位端指向高电位端。
1. 电流 I、电压 U、电动势 E 的实际方向
对电路进行分析计算时，不仅要算出电压、电流、功率值的大小，还要确定这些量在电路中的实际方向。

## Slide 13
(2) 参考方向的表示方法
Uab
双下标
电压：
(1) 参考方向
I
在分析与计算电路时，对电量任意假定的方向。
2. 电路基本物理量的参考方向
正负极性
+
–
a
b
U
U
+
_
箭 标
a
b
R
I
注意：
在参考方向选定后，电流(或电压)值才有正负之分。
电流：

## Slide 14
实际方向与参考方向一致，电流(或电压)值为正值；
实际方向与参考方向相反，电流(或电压)值为负值。
(3) 实际方向与参考方向的关系
若 I = 5A，则电流从 a 流向 b；
例1：
若 I = –5A，则电流从 b 流向 a 。
若 U = 5V，电压实际方向从 a  b；
若 U= –5V，电压实际方向从 b  a 。
a
b
R
I
a
b
R
U
+
–
电路中所标电压、电流的方向 , 一般均为参考方向。

## Slide 15
1.4 电路的基本元件
1.4.1 无源元件
1. 电阻元件
描述消耗电能的性质
根据欧姆定律:
即电阻元件上的电压与通过的电流成线性关系
线性电阻
金属导体的电阻与导体的尺寸及导体材料的电性能有关，表达式为：
表明电能全部消耗在电阻上，转换为热能散发。
电阻的能量
电阻元件

## Slide 16
1.4.1 无源元件
1. 电阻元件
欧姆定律
U、I 参考方向相同时
U、I 参考方向相反时
表达式中有两套正负号：
(1) 式前的正负号由U、I 参考方向的关系确定。
(2) U、I 值本身的正负则说明实际方向与参考方向
之间的关系。
通常取 U、I 参考方向相同。
U = I R
U = – IR

## Slide 17
解: 对图(a)有，U = IR
例: 应用欧姆定律对下图电路列出式子，并求电阻R。
对图(b)有，U = – IR
电流的参考方向
与实际方向相反
电压与电流参
考方向相反

## Slide 18
电路端电压与电流的关系称为伏安特性。
遵循欧姆定律的电阻称为线性电阻，它表示该段电路电压与电流的比值为常数。
线性电阻的概念：
线性电阻的伏安特性是一条过原点的直线。
线性电阻的伏安特性

## Slide 19
（1）物理意义
电感:
（H）
线性电感： L为常数；
非线性电感：L不为常数
2. 电感元件
电流通过N匝线圈产生
（磁链）
电流通过一匝线圈产生
(磁通)
（2）自感电动势：
电感元件
描述线圈储存磁场能量的性质

## Slide 20
（3）电感元件储能
根据基尔霍夫定律可得：
将上式两边同乘上 i ，并积分，则得：
电感将电能转换为磁场能储存在线圈中.
电流增大，磁场能增大，电感元件从电源取用电能；电流减小，磁场能减小，电感元件向电源放还能量。
磁场能

## Slide 21: 3. 电容元件
电容：
当电压 u 变化时，在电路中产生电流
表征产生电场、储存电场能量的元件。
（F）
u、i 参考方向不同时，项前加负号
当电容两端加恒定电压时，其中电流 I 为零，电容元件可视为开路。

## Slide 22
即电容将电能转换为电场能储存在电容中
电压增大，电场能增大，电容元件从电源取用电能；电压减小，电场能减小，电容元件向电源放还能量。
本节所讲的均为线性元件，即R、L、C都是常数。
电场能
电容元件储能
将前式两边同乘上 u，并积分，则得：

## Slide 23
电阻元件、电感元件和电容元件的特征
元件
电阻元件
电压电流关系式
特征
电感
电容
参数意义
能量

## Slide 24
1.4.2 电源元件
1. 独立电源
电路的工作离不开各种电源的作用，按电源的不同性质可分为独立电源和受控电源两大类。
（1）电压源
恒压源（理想电压源）
恒压源特性
US
O
I（A）
U（V）
恒压源符号
+
–
US
US
+
–
E
+
–
电压恒定，电流随负载变化。
独立电源的参数不受电路中其它电压或电流的影响。

## Slide 25
实际电压源
实际电压源模型
I
RL
实际电压源是由电动势 E和内阻 R0 串联的电源的电路模型。
（1）电压源
US
O
I/A
U/V
实际电压源的外特性
由图示电路可得:
U = US – IR0
R0
US
+
–
–
+
U
IR0

## Slide 26
恒流源的符号
1.4.2 电源元件
1. 独立电源
（2）电流源
IS
IS
恒流源特性
IS
I（A）
U（V）
O
电流恒定，电压随负载变化。
恒流源（理想电流源）

## Slide 27
I
RL
由上图电路可得:
实际电流源模型
实际电流源
（2）电流源
实际电流源是由电流 IS 和内阻 R0 并联的电源的电路模型。
实际电流源的外特性
IS
I/A
U/V
O

## Slide 28
从晶体管的输出特性可见，当基极电流 IB 为某个定值，并当 UCE 超过一定值时，电流 IC可近似认为不随电压 UCE 而变 ，即 IC 可视为恒流源 。
晶体管可近似地认为是理想电流源。
IB
IC
UCE
晶体管的输出特性
应用：

## Slide 29
受控电源的特点：
当控制电压或电流消失或等于零时，受控电源的电压或电流也将为零。
指电压源的电压或电流源的电流，是受电路中其它部分的电流或电压控制的电源。
应用：用于晶体管电路的分析。
1.4.2 电源元件
2. 受控电源

## Slide 30
 I1
(b)CCVS
+
_
U1= 0
U2
I2
I1
+
_
+
_
(c) VCCS
gU1
U1
U2
I2
I1= 0
+
_
+
_
(d) CCCS
 I1
U1= 0
U2
I2
I1
+
_
+
_
电压控制电压源
电流控制电压源
电压控制电流源
电流控制电流源
U1
+
_
U1
U2
I2
I1= 0
(a)VCVS
+
_
+
_
四种理想受控电源的模型

## Slide 31: 1.5 电源有载工作、开路与短路
开关闭合， 接通电源与负载
负载端电压
U = IR
1. 电压电流关系
1.5.1 电源有载工作
（1）电流的大小由负载决定
或 U = E – IR0
U
I
E
O
电源的外特性
（2）在电源有内阻时，I  U 。
当 R0<<R 时，则 U  E。

## Slide 32
U = IR
1.5.1 电源有载工作
或 U = E – IR0
UI = EI – I2R0
P = PE –  P
负载
取用
功率
电源
产生
功率
内阻
消耗
功率
电源输出的功率由负载决定。
负载大小的概念:
负载增加指负载取用的
电流和功率增加(电压一定)。
1. 电压电流关系
2. 功率与功率平衡

## Slide 33
例: 已知:电路中U=220V，I=5A，内阻R01= R02= 0.6。
求: (1) 电源的电动势 E1和负载的反电动势 E2 ；
(2) 说明功率的平衡关系。
解：(1) 对于电源
U= E1  U1= E1  IR01
即 E1= U + IR01 = 220 + 5  0.6
= 223V
U = E2 + U2 = E2 + IR02
即 E2= U  IR01 = 220  5  0.6 = 217V
+
R01
E1
U
I
+
–
+
–
R02
E2
+
–
U1
–
U2
–
+

## Slide 34
解：
E1 = E2 + IR01 + IR02
(2) 功率的平衡关系
等号两边同时乘以 I， 则得
E1 I = E2 I + I2R01 + I2R02
代入数据有
223  5 = 217  5+52  0.6 + 5 + 52  0.6
1115W = 1085W + 15W + 15W
+
R01
E1
U
I
+
–
+
–
R02
E2
+
–
U1
–
U2
–
+
例: 已知:电路中U=220V，I=5A，内阻R01= R02= 0.6。
求: (1) 电源的电动势 E1和负载的反电动势 E2 ；
(2) 说明功率的平衡关系。
电源产生的功率等于负载取用的功率

## Slide 35
3. 电源与负载的判别
U、I 参考方向不同，P = UI  0，电源；
P = UI  0，负载。
U、I 参考方向相同，P = UI  0，负载；
P = UI  0，电源。
(1) 根据 U、I 的实际方向判别
(2) 根据 U、I 的参考方向判别
电源：
U、I 实际方向相反，即电流从“+”端流出，
（发出功率）
负载：
U、I 实际方向相同，即电流从“-”端流出。
（吸收功率）

## Slide 36
例：图示电路，方框代表电源或负载。已知 U = 220V，I = –1A，试问：哪些方框是电源，哪些是负载？
解：
（a）
I
I
I
I
（b）
（c）
（d）
–
U
+
–
U
+
+
U
–
+
U
–
(a)、(d) —电源，发出功率（ U、I 实际方向相反）
(b)、(c) —负载，吸收功率（ U、I 实际方向相同）

## Slide 37
电气设备的额定值
额定值: 电气设备在正常运行时的规定使用值
（1）额定值反映电气设备的使用安全性；
（2）额定值表示电气设备的使用能力。
注意：电气设备工作时的实际值不一定都等于其额定值，要能够加以区别。
电气设备的三种运行状态
欠载(轻载)： I < IN ，P < PN (不经济)
过载(超载)： I > IN ，P > PN (设备易损坏)
额定工作状态： I = IN ，P = PN
(经济合理安全可靠)

## Slide 38
在220V电压下工作时的电阻
一个月用电
W = Pt = 60W(3 30) h
= 0.06kW  90h= 5.4kW. h
例：一只220V，60W的白炽灯，接在220V的电源上，试求通过电灯的电流和电灯在220V电压下工作时的电阻。如果每晚工作3h(小时)，问一个月消耗多少电能?
解: 通过电灯的电流为

## Slide 39
特征:
开关 断开
I = 0
电源端电压
负载功率
U = U0 = E
P = 0
电源外部端子被短接
特征:
电源端电压
负载功率
电源产生的能量全被内阻消耗掉
短路电流(很大)
U = 0
PE = P = I²R0
P = 0
1.5.3 电源短路
1.5.2 电源开路
为防止事故发生，需在电路中接入熔断器或自动断路器，用以保护电路。

## Slide 40
1. 6 基尔霍夫定律
1
2
3
支路：电路中的每一个分支。
一条支路流过一个电流，称为支路电流。
结点：三条或三条以上支路的联接点。
回路：由支路组成的闭合路径。
网孔：内部不含支路的回路。
I1
I2
I3

## Slide 41
例1：
支路：ab、bc、ca、… （共6条）
回路：abda、abca、 adbca …
（共7 个）
结点：a、 b、c、d
(共4个）
网孔：abd、 abc、bcd
（共3 个）

## Slide 42
1.6.1 基尔霍夫电流定律(KCL)
1. 定律
即: Ｉ入= Ｉ出
在任一瞬间，流向任一结点的电流等于流出该结点的电流。
实质: 电流连续性的体现。
或: Ｉ= 0
对结点 a：
I1 + I2 = I3
或 I1 + I2 – I3 = 0
基尔霍夫电流定律（KCL）反映了电路中任一结点处各支路电流间相互制约的关系。

## Slide 43
电流定律可以推广应用于包围部分电路的任一假设的闭合面。
2. 推广
I =?
例:
I = 0
IA + IB + IC = 0
广义结点

## Slide 44
1.6.2 基尔霍夫电压定律（KVL)
1. 定律
在任一瞬间，从回路中任一点出发, 沿回路循行一周，则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。
1
2
即  E =  IR
I1 R1 + I3 R3 = E1
I2 R2 + I3 R3 = E2
项前符号确定：若 E、I 参考方向与回路循行方向相同时取正号，相反时则取负号。
回路1:
回路2:
或 I2 R2+I3 R3 –E2 = 0

## Slide 45
1.6.2 基尔霍夫电压定律（KVL)
在任一瞬间，沿任一回路循行方向，回路中各段电压的代数和恒等于零。
即：  U = 0
1. 定律
基尔霍夫电压定律（KVL） 反映了电路中任一回路中各段电压间相互制约的关系。
项前符号的确定：如果规定电位降取正号，则电位升就取负号。
1
2
I1 R1 + I3 R3 – E1 = 0
1
2
I2 R2 + I3 R3 – E2= 0

## Slide 46
1
KVL同样可以推广应用到假想的回路。
(2) 推广
 E =  IR
 U = 0
I2R2 – E2 + UBE = 0
对回路1：
E2 =UBE + I2R2
注意：列KVL方程前标注回路循行方向。

## Slide 47
对网孔abda：
对网孔acba：
对网孔bcdb：
I6 R6 – I3 R3 +I1 R1 = 0
I2 R2 – I4 R4 – I6 R6 = 0
I4 R4 + I3 R3 –E = 0
对回路 adbca，沿逆时针方向循行：
– I1 R1 + I3 R3 + I4 R4 – I2 R2 = 0
解: 应用  U = 0 列方程
对回路 cadc，沿逆时针方向循行：
– I2 R2 – I1 R1 + E = 0
例：
R6
a
d
b
c
E
–
+
R3
R4
R1
R2
I2
I4
I6
I1
I3
I

## Slide 48
U1 + U2 – U3 – U4 + U5 = 0
例 2：图中 U1= – 2V，U2 = 8V，U3 = 5V，U5 = – 3V， R4 = 4，求电阻 R4 两端的电压及流过它的电流。
解：设电阻 R4 两端电压的极性及流过它的电流 I 的参考方向如图示。
(–2)+ 8 – 5 – U4+(–3)= 0
U4 = – 2 V
I = 0.5 A
U4
+
–
沿顺时针方向列写回路KVL方程式
代入数据，有
U4 = – IR4
I

## Slide 49
1.7 电路中电位的概念及计算
电位：电路中某点至参考点的电压，记为“VX” 。
通常设参考点的电位为零。
1. 电位的概念
某点电位为正，说明该点电位比参考点高；
某点电位为负，说明该点电位比参考点低。
1
5A
a
b
Va = + 5V
1
5A
a
b
Vb =  5V

## Slide 50
1.7 电路中电位的概念及计算
2. 电位的计算步骤
(1) 任选电路中某一点为参考点，设其电位为零；
(2) 标出各电流参考方向并计算；
(3) 计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。

## Slide 51
解：设 a为参考点：Va= 0V
Vb=Uba= –10×6= 60V
Vc=Uca = 4×20 = 80 V
Vd =Uda= 6×5 = 30 V
设 b为参考点：Vb= 0V
Va = Uab=10×6 = 60 V
Vc = Ucb = E1 = 140 V
Vd = Udb =E2 = 90 V
b
a
c
20
4A
6
10A
E2
90V


E1
140V
5
6A


d
例1：求图示电路中各点的电位：Va、Vb、Vc、Vd 。

## Slide 52
b
a
c
20
4A
6
10A
E2
90V


E1
140V
5
6A


d
例1：求图示电路中各点的电位：Va、Vb、Vc、Vd 。
解：
元件两端的电压
Uab = 10×6 = 60 V
Ucb = E1 = 140 V
Udb = E2 = 90 V
选用不同的参考点，各点电位的数值不同，但任意两点之间的电压不随参考点的改变而变化。

## Slide 53
+90V
20
5
+140V
6
c
d
3. 利用电位化简电路

## Slide 54
例2: 图示电路,计算开关S断开和闭合时A点的电位VA
解: (1) 当开关S断开时
(2) 当开关闭合时,电路如图(b)
电流 I2 = 0
电位 VA = 0V
电流 I1 = I2 = 0
电位 VA = 6V
2k
+6V
A
2k
S
I2
I1
(a)
电流在闭合
路径中流通

## Slide 55: 例3：
电路如图 (a) 所示，(1) 零电位参考点在哪里？
画电路图表示出来。(2) 当电位器 RP 的滑动触点向下滑动时，A、B两点的电位增高了还是降低了？
(a)
解：(1) 零电位参考点为 + 12V 电源的“–” 端与–12V电源的“+” 端的联接处，如图 (b)。

## Slide 56
当电位器RP的滑动触点向下滑动时，回路中的电流 I 减小，所以A电位增高、B点电位降低。
(2) VA = – IR1 +12
VB = IR2 – 12
(a)

## Slide 57
本 章 结 束