## Slide 2
第17章 电子电路中的反馈
17.1 反馈的基本概念
17.2 放大电路中的负反馈
17.3 振荡电路中的正反馈

## Slide 3
第17章 电子电路中的反馈
本章要求
1.能判别电子电路中的直流反馈和交流反馈、
正反馈和负反馈以及负反馈的四种类型;
2. 了解负反馈对放大电路工作性能的影响；
3. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件；
4. 了解RC振荡电路和LC振荡电路的工作原理。

## Slide 4: 17.1 反馈的基本概念
17.1.1 负反馈与正反馈
反馈：将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
通过RE
将输出电流
反馈到输入
反馈电子电路中得到广泛应用。
通过RE
将输出电压
反馈到输入

## Slide 5
(b)有反馈放大电路
(a)无反馈放大电路
电子电路方框图
反馈电路
比较环节
基本放大电路
无反馈作用的放大电路，信号是单向传递，即只有从输入端向输出端的传递信息。
有反馈作用的放大电路，信号双向传递，既有从输入端向输出端的传递信息，又有从输出端向输入端的传递信息。因此，反馈放大电路是一个闭环电路。

## Slide 6
电子电路方框图
净输入信号：
若三者同相，则Xd = Xi - Xf , 即Xd < Xi , 此时, 反馈信号削弱了净输入信号, 电路为负反馈。
若 Xd > Xi ，即反馈信号起了增强净输入信号的作用则为正反馈。
— 净输入信号
— 反馈信号
— 输出信号
— 输入信号

## Slide 7
17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法
反馈极性的判别 — 瞬时极性法
4. 若反馈信号与输入信号加在同一输入端(或同一电极)上，
两者极性相反时，净输入电流减小, 为负反馈；反之，极性相同为正反馈。
3. 若反馈信号与输入信号加在不同输入端(或两个电极)上，
两者极性相同时,净输入电压减小, 为负反馈;反之，极性相反为正反馈。
1.设定输入信号的极性(或称瞬时极性)。
以上分析法是从输入信号设定的瞬时极性开始的,因此，称瞬时极性法。
2. 在这样的信号的作用下, 分析电路中各级输出电压和电流是增(用 表示)还是减(用 表示)。

－

## Slide 8
+
–
uf
+
–
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 减小了净输入电压(差值电压) ——负反馈


例1：
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例2：
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui + uf
各电压的实际方向如图
uf 增大了净输入电压
——正反馈

–
+
uf
–
+
ud

在振荡器中引入正反馈，用以产生波形。
在放大电路中，出现正反馈将使放大器产生自激振荡，使放大器不能正常工作。
－
－

## Slide 9
例3：
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ube =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 减小了净输入电压
——负反馈


交流通路
+
–
uf
+
–
ube
ie
交、直流分量的信号均可通过 RE，所以RE引入的是交、直流反馈。
如果有发射极旁路电容， RE中仅有直流分量的信号通过 ，这时RE引入的则是直流反馈。
引入交流负反馈的目的：改善放大电路的性能
引入直流 负反馈的目的：稳定静态工作点
－

## Slide 10: 17.2 放大电路中的负反馈
17.2.1 负反馈的分类
(1)根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压反馈和电流反馈。
如果反馈信号取自输出电压，叫电压反馈。如果反馈信号取自输出电流，叫电流反馈。
(2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同，可以分为串联反馈和并联反馈。
反馈信号与输入信号串联，即反馈信号与输入信号以电压形式作比较，称为串联反馈。
反馈信号与输入信号并联，即反馈信号与输入信号以电流形式作比较，称为并联反馈。

## Slide 11: 1.串联电压负反馈
+
–
uf
+
–
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
uf 削弱了净输入电压(差值电压) —负反馈
反馈电压
取自输出电压—电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
—串联反馈


(b)方框图
(a)电路
各电压的实际方向如图

## Slide 12
2. 并联电压负反馈
－

设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流实际方向如图
if 削弱了净输入电流
(差值电流) —负反馈
反馈电流
取自输出电压—电压反馈
i1
if
id
(b)方框图
(a) 电路
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较
—并联反馈

## Slide 13: 3. 串联电流负反馈
+
–
uf
–
+
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 削弱了净输入电压
(差值电压) —负反馈
反馈电压
取自输出电流 —电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
—串联反馈


uf = Rio
(a) 电路
(b) 方框图
特点: 输出电流 io与负载电阻RL无关 — 同相输入恒流源电路或电压—电流变换电路。

## Slide 14: 4. 并联电流负反馈
设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) — 负反馈
反馈电流
取自输出电流 —电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较
—并联反馈
－

(a)电路
(b)方框图
i1
if
id

## Slide 15: 4. 并联电流负反馈
i1
if
id
特点：输出电流 io 与负载电阻RL无关
——反相输入恒流源电路

## Slide 16
运算放大器电路反馈类型的快速判别方法：
1. 反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；
从负载电阻RL的靠近“地”端引出的，是电流反馈；
2. 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相)上的，是串联反馈；加在同一个输入端(同相或反相)上的，是并联反馈；
3. 对串联反馈，输入信号和反馈信号的极性相同时，是负反馈；极性相反时，是正反馈；
4. 对并联反馈，净输入电流等于输入电流和反馈电流之差时，是负反馈；否则是正反馈。
重点掌握

## Slide 17
例1：试判别下图放大电路中从运算放大器 A2 输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
uf
+
–
因反馈电路直接从运算放大器A2的输出端引出, 所以是电压反馈；
因输入信号和反馈信号分别加在反相输入端和同相输入端上，所以是串联反馈；
因输入信号和反馈信号的极性相同, 所以是负反馈。
－

－


串联电压负反馈
解：先在图中标出各点的瞬时极性及反馈信号；

## Slide 18: 例2：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
解：因反馈电路是从运算放大器 A2 的负载电阻RL的靠近“地”端引出的，所以是电流反馈；
因输入信号和反馈信号均加在同相输入端上, 所以是并联反馈;
因净输入电流 id 等于输入电流和反馈电流之差, 所以是负反馈。

－

并联电流负反馈

i1
if
id

## Slide 19
例3：判断图示电路中的负反馈类型。
解: RE2对交流不起作用，引入的是直流反馈；
RE1对本级引入串联电流负反馈。
RE1、RF对交、直流均起作用，所以引入的是交、直流反馈。

## Slide 20
例3：判断图示电路中的负反馈类型。
RE1、RF引入越级串联电压负反馈。
－
+
－
+

解：T2集电极的 反馈到 T1 的发射极, 提高了E1 的交流电位，使Ube1减小，故为负反馈；
反馈从T2的集电极引出，是电压反馈；反馈电压引入到T1的发射极，是串联反馈。

## Slide 21
例4：如果RF的另一端不接在T1 的发射极，而是接在它的基极，两者有何不同，是否会变成正反馈 ？
解：T2集电极的 反馈到T1的基极，提高了B1的交流电位，使Ube1增大，故为正反馈；
这时RE1、RF引入越级正反馈。
－
+
－
+


## Slide 22
RF2(R1、R2): 直流反馈
（稳定静态工作点）
RF 、CF : 交流电压并联负反馈
(a)
RF1、RE1: 交直流电压串联负反馈
+
–
–
+
+
+
–
–
例5：
RE2: 直流反馈

## Slide 23
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
电流并联负反馈
正反馈
两个2k电阻
构成交直流反馈
两个470k

## Slide 24: 17.2.2 负反馈对放大电路工作性能的影响
反馈放大电路的基本方程
反馈系数
净输入信号
开环
放大倍数
闭环
放大倍数

## Slide 25: 1. 降低放大倍数
负反馈使放大倍数下降。
则有：
同相，所以 AF 是正实数
负反馈时，
| 1+AF| 称为反馈深度，其值愈大，负反馈作用愈强，Af也就愈小。
射极输出器、不带旁路电容的共射放大电路的电压放大倍数较低就是因为电路中引入了负反馈。

## Slide 26: 2. 提高放大倍数的稳定性
引入负反馈使放大倍数的稳定性提高。
放大倍数下降至1/(1+|AF|)倍, 其稳定性提高1+|AF|倍。
若|AF| >>1，称为深度负反馈，此时：
在深度负反馈的情况下，闭环放大倍数仅与反馈电路的参数有关。

## Slide 27
例：|A|=300，|F|=0.01。

## Slide 28: 3. 改善波形失真
负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真，因此只能减小失真，而不能完全消除失真。
加入
负反馈
无负反馈
F
uf
A
ui
uo
大
小
略小
略大
接近正弦波
uo
ui
A
+
–
uid
略大
略小
uf

## Slide 29: 4. 展宽通频带
引入负反馈使电路的通频带宽度增加
无负反馈
有负反馈
负反馈展宽通频带

## Slide 30: 5. 对放大电路输入电阻的影响
ui
ube
ib
+
+
–
–
在同样的 ib下，ui= ube + uf > ube，所以 rif 提高。
(1) 串联负反馈
无负反馈时：
有负反馈时：
uf
+
–
使电路的输入电阻提高

## Slide 31
if
无负反馈时：
有负反馈时：
在同样的ube下，ii = ib + if > ib，所以 rif 降低。
(2) 并联负反馈
使电路的输入电阻降低
ii
ib
ube
+
–

## Slide 32
电压负反馈具有稳定输出电压的作用，即有恒压输出特性，故输出电阻降低。
电流负反馈具有稳定输出电流的作用，即有恒流输出特性，故输出电阻提高。
(1) 电压负反馈使电路的输出电阻降低
(2) 电流负反馈使电路的输出电阻提高
6. 对放大电路输出电阻的影响

## Slide 33
四种负反馈对 ri 和 ro 的影响
思考题：为了分别实现：
(1) 稳定输出电压； (2) 稳定输出电流；
(3) 提高输入电阻； (4) 降低输出电阻。
应引入哪种类型的负反馈？

## Slide 34
本 章 结 束