## Slide 2: 目录
第2章 电路的分析方法
2.1 电阻串并联连接的等效变换
2.2 电阻星型联结与三角型联结的等效变换
2.3 电源的两种模型及其等效变换
2.4 支路电流法
2.5 结点电压法
2.6 叠加定理
2.7 戴维宁定理与诺顿定理
*2.8 受控电源电路的分析

## Slide 3: 第2章 电路的分析方法
本章要求：
1. 掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等
电路的基本分析方法;
2. 了解实际电源的两种模型及其等效变换。

## Slide 4: 2.1 电阻串并联连接的等效变换
2.1.1 电阻的串联
特点:
(1)各电阻一个接一个地顺序相连；
两电阻串联时的分压公式：
R =R1+R2
(3)等效电阻等于各电阻之和；
(4)串联电阻上电压的分配与电阻成正比。
(2)各电阻中通过同一电流；
应用：
降压、限流、调节电压等。

## Slide 5: 2.1.2 电阻的并联
两电阻并联时的分流公式：
(3)等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和；
(4)并联电阻上电流的分配与电阻成反比。
特点:
(1)各电阻连接在两个公共的结点之间；
(2)各电阻两端的电压相同；
应用：
分流、调节电流等。

## Slide 6
一般负载都是并联运用的。负载并联运用时，它们处在同一电压下，任何一个负载的工作情况基本上不受其它负载的影响。
并联的负载越多(负载增加), 则总电阻越小, 电路中的总电流和总功率也就越大。但是每个负载的电流和功率却没有变动。
有时不需要精确的计算, 只需要估算。阻值相差很大的两个电阻串联，小电阻的分压作用常可忽略不计；如果是并联，则大电阻的分流作用常可忽略不计。

## Slide 7
例2：通常电灯开的越多，总负载电阻越大还是越小？
例1：试估算图示电路中的电流。
解:

## Slide 8
解:
例1：计算图示电路中a、b间的等效电阻Rab。
2.1.3 电阻混连电路的计算

## Slide 9
例2:图示为变阻器调节负载电阻RL两端电压的分压电路。RL= 50 ，U = 220 V。中间环节是变阻器，其规格是 100 、3 A。今把它平分为四段，在图上用a, b, c, d, e 点标出。求滑动点分别在 a, c, d, e 四点时, 负载和变阻器各段所通过的电流及负载电压,并就流过变阻器的电流与其额定电流比较说明使用时的安全问题。
解:
UL = 0 V
IL = 0 A
(1) 在 a 点：

## Slide 10
解: (2)在 c 点：
等效电阻 R 为Rca与RL并联，再与 Rec串联，即
注意，这时滑动触点虽在变阻器的中点，但是输出电压不等于电源电压的一半，而是 73.5 V。

## Slide 11
解: (3)在 d 点：
注意：因为
Ied = 4 A  3A，
ed 段有被烧毁的可能。

## Slide 12
解: (4) 在 e 点：

## Slide 13: 2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换
RO
Y- 等效变换
电阻Y形联结
RO
电阻形联结

## Slide 14
等效变换的条件：
对应端流入或流出的电流(Ia、Ib、Ic)一一相等，对应端间的电压(Uab、Ubc、Uca)也一一相等。
经等效变换后，不影响其它部分的电压和电流。
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换

## Slide 15
据此可推出两者的关系
条
件
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换

## Slide 16
Y
 Y
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换

## Slide 17
将Y形联接等效变换为形联结时
若 Ra=Rb=Rc=RY 时，有Rab=Rbc=Rca= R = 3RY；
将形联接等效变换为Y形联结时
若 Rab=Rbc=Rca=R 时，有Ra=Rb=Rc=RY =R/3
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换

## Slide 18
对图示电路求总电阻R12
R12
R12 = 2.68
R12
R12
例 1：
R12

## Slide 19: 例2：
计算下图电路中的电流 I1 。
解：将联成形abc的电阻变换为Y形联结的等效电阻
8
4
4

## Slide 20
例2：计算下图电路中的电流 I1 。
解：

## Slide 21: 2.3 电源的两种模型及其等效变换
2.3.1 电压源模型
电压源模型
由上图电路可得:
U = E – IR0
若 R0 = 0
理想电压源 : U  E
UO=E
电压源的外特性
I
RL
电压源是由电动势 E
和内阻 R0 串联的电源的电路模型。
若 R0<< RL ，U  E ，
可近似认为是理想电压源。
理想电压源
O
电压源
I
U

## Slide 22: 理想电压源(恒压源)
例1：
(2) 输出电压是一定值，恒等于电动势。
对直流电压，有 U  E。
(3) 恒压源中的电流由外电路决定。
特点:
(1) 内阻R0 = 0
设 E = 10 V，接上RL 后，恒压源对外输出电流。
当 RL= 1  时， U = 10 V，I = 10A
当 RL = 10  时， U = 10 V，I = 1A
RL
电压恒定，电
流随负载变化

## Slide 23: 2.3.2 电流源模型
I
RL
U0=ISR0
电流源的外特性
理想电流源
IS
电流源是由电流 IS 和内阻 R0 并联的电源的电路模型。
由上图电路可得:
若 R0 = 
理想电流源 : I  IS
若 R0 >>RL ，I  IS ，可近似认为是理想电流源。
电流源
电流源模型
I
U
O

## Slide 24: 理想电流源（恒流源)
例1：
(2) 输出电流是一定值，恒等于电流 IS ；
(3) 恒流源两端的电压 U 由外电路决定。
特点:
(1) 内阻R0 =  ；
设 IS = 10 A，接上RL 后，恒流源对外输出电流。
当 RL= 1  时， I = 10A ，U = 10 V
当 RL = 10  时， I = 10A ，U = 100V
外特性曲线
RL
电流恒定，电
压随负载变化

## Slide 25: 2.3.3 电源两种模型之间的等效变换
由图a：
U = E－ IR0
由图b：
U = ISR0 – IR0
电压源
等效变换条件:
E = ISR0
电流源
I

## Slide 26
(2) 等效变换时，两电源的参考方向要一一对应。
(1) 电压源和电流源的等效关系只对外电路而言，
对电源内部则是不等效的。
注意事项：
例：当RL=  时
电压源的内阻 R0 中不损耗功率，
电流源的内阻 R0 中则损耗功率。

## Slide 27
(2) 等效变换时，两电源的参考方向要一一对应。
(1) 电压源和电流源的等效关系只对外电路而言，
对电源内部则是不等效的。
注意事项：
(3) 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。
(4) 任何一个电动势 E 和某个电阻 R 串联的电路，
都可化为一个电流为 IS 和这个电阻并联的电路。

## Slide 28: 例1:
求下列各电路的等效电源
解:

## Slide 29
例2：
解：统一电源形式
试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示
电路中1 电阻中的电流。

## Slide 30
解：

## Slide 31
例3:
电路如图。U1＝10V，IS＝2A，R1＝1，
R2＝2，R3＝5  ，R＝1  。(1) 求电阻R中的电流I；(2)计算理想电压源U1中的电流IU1和理想电流源IS两端的电压UIS；(3)分析功率平衡。
解：(1) 根据恒压源和恒流源特性，将图(a)所示电路简化，得图(b) 所示电路 。

## Slide 32
(2) 由图(a)可得：
理想电压源中的电流
理想电流源两端的电压
将电压源转换为电流源, 得图(c)所示电路，由此可得

## Slide 33
各个电阻所消耗的功率
两者平衡
(60 + 20) W = (36 + 16 + 8 + 20)W
80W = 80W
(3)由计算可知，本例中理想电压源与理想电流源
都是电源，发出的功率

## Slide 34: 2.4 支路电流法
支路电流法：以支路电流为未知量、应用基尔霍夫
定律（KCL、KVL）列方程组求解。
对上图电路
支路数：b =3 结点数：n = 2
1
2
3
回路数 = 3 单孔回路(网孔) = 2
若用支路电流法求各支路电流应列出三个方程

## Slide 35
1. 在图中标出各支路电流的参考方向，对选定的独立回路标出回路循行方向。
2. 应用 KCL 对结点列出 ( n－1 )个独立的结点电流
方程。
3. 应用 KVL 对回路列出 b－( n－1 ) 个独立的回路
电压方程。
4. 联立求解 b 个方程，求出各支路电流。
对结点 a：
例1 ：
1
2
I1+I2–I3=0
对网孔 1：
对网孔 2：
I1 R1 +I3 R3=E1
I2 R2+I3 R3=E2
支路电流法的解题步骤:

## Slide 36
(1) 应用KCL列(n-1)个结点电流方程
因支路数 b = 6，
所以要列6个方程。
(2) 应用KVL选网孔列回路电压方程
(3) 联立解出 IG
支路电流法是电路分析中最基本的方法之一, 但当支路数较多时, 所需方程的个数较多, 求解不方便。
例2：
对结点 a： I1 – I2 –IG = 0
对网孔abda：IG RG – I3 R3 +I1 R1 = 0
对结点 b： I3 – I4 +IG = 0
对结点 c： I2 + I4 – I = 0
对网孔acba：I2 R2 – I4 R4 – IG RG = 0
对网孔bcdb：I4 R4 + I3 R3 = E
试求检流计中的电流IG。

## Slide 37
例3：试求各支路电流。
注意：
(1) 当支路中含有恒流源时，若在列KVL方程时，若所选独立回路中不包含恒流源支路，这时，电路中有几条支路含有恒流源，则可少列几个KVL方程。
(2) 若所选回路中包含恒流源支路, 则因恒流源两端的电压未知，所以，有一个恒流源就出现一个未知电压，因此，在此种情况下不可少列KVL方程。
支路中含有恒流源
支路数 b = 4，但恒流源支路的电流已知, 则未知电流只有3个，能否只列3个方程？
可以

## Slide 38
(1) 应用KCL列结点电流方程
支路数b =4，但恒流源支路的电流已知，则未知电流只有3个，所以可只列3个方程。
(2) 应用KVL列回路电压方程
(3) 联立解得：I1= 2A， I2= –3A， I3=6A
例3：试求各支路电流。
对结点 a： I1 + I2 –I3 = – 7
对回路1：12I1 – 6I2 = 42
对回路2：6I2 + 3I3 = 0
当不需求a、c和b、d间的电流时，(a、c)( b、d)可分别看成一个结点。
支路中含有恒流源
1
2
因所选回路不包含恒流源支路，所以，3个网孔列2个KVL方程即可。

## Slide 39
(1) 应用KCL列结点电流方程
(2) 应用KVL列回路电压方程
(3) 联立解得：I1= 2A， I2= –3A， I3=6A
例3：试求各支路电流。
对结点 a： I1 + I2 –I3 = – 7
对回路1：12I1 – 6I2 = 42
对回路2：6I2 + UX = 0
1
2
3
+
UX
–
对回路3：–UX + 3I3 = 0
因所选回路中包含恒流源支路，而恒流源两端的电压未知，所以有 3 个网孔则要列 3 个KVL方程。

## Slide 40: 2. 5 结点电压法
结点电压的概念：
任选电路中某一结点为零电位参考点(用  表示)，其它各结点对参考点的电压，称为结点电压。
结点电压的参考方向从结点指向参考结点。
结点电压法适用于支路数较多，结点数较少的电路。
结点电压法：以结点电压为未知量，列方程求解。
在求出结点电压后，可应用基尔霍夫定律或欧姆定
律求出各支路的电流或电压。
在左图电路中只含有两个结点，若设 b 为参考结点，则电路中只有一个未知的结点电压。

## Slide 41: 2个结点的结点电压方程的推导
设：Vb = 0 V
结点电压为 U，参考方向从 a 指向 b。
2. 应用欧姆定律求各支路电流
1. 用KCL对结点 a 列方程
I1 + I2 – I3 –I4 = 0

## Slide 42
将各电流代入KCL方程则有
整理得
注意：
(1) 上式仅适用于两个结点的电路。
(2) 分母是各支路电导之和, 恒为正值；
分子中各项可以为正，也可以可负。
(3) 当电动势E 与结点电压的参考方向相反时取正号，
相同时则取负号，而与各支路电流的参考方向无关。
即结点电压公式

## Slide 43: 例1：
试求各支路电流。
解: (1) 求结点电压 Uab
(2) 应用欧姆定律求各电流
电路中有一条支路是
理想电流源，故节点电压的公式要改为
IS与Uab的参考方向相
反取正号, 反之取负号。

## Slide 44: 例2:
计算电路中A、B 两点的电位。C点为参考点。
I1 – I2 + I3 = 0
I5 – I3 – I4 = 0
解: (1) 应用KCL对结点A和 B列方程
(2) 应用欧姆定律求各电流
(3) 将各电流代入KCL方程，整理后得
5VA – VB = 30
– 3VA + 8VB = 130
解得: VA = 10V
VB = 20V
I3

## Slide 45: 2.6 叠加定理
叠加定理：对于线性电路，任何一条支路的电流，都可以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时，在此支路中所产生的电流的代数和。
原电路
+
=
叠加定理
E1单独作用
E2单独作用
(b)

## Slide 46
E2单独作用时
E1 单独作用时

## Slide 47
同理:
用支路电流法证明
见教材P55

## Slide 48
(1) 叠加定理只适用于线性电路。
(3) 不作用电源的处理：
E = 0，即将E 短路； Is= 0，即将 Is 开路 。
(2) 线性电路的电流或电压均可用叠加定理计算，
但功率P不能用叠加定理计算。例：
注意事项
(5) 应用叠加定理时可把电源分组求解，即每个分电
路中的电源个数可以多于一个。
(4) 解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。
若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考
方向相反时，叠加时相应项前要带负号。

## Slide 49: 例1：
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10 ,
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。
(b) E单独作用
将 IS 断开
(c) IS单独作用
将 E 短接
解：由图( b)

## Slide 50: 例1：
解：由图(c)
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10 ,
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。

## Slide 51: 齐性定理
只有一个电源作用的线性电路中，各支路的电压或电流和电源成正比。
如图：
若 E1 增加 n 倍，各电流也会增加 n 倍。
可见：

## Slide 52: 2.7 戴维宁定理与诺顿定理
二端网络的概念：
二端网络：具有两个出线端的部分电路。
无源二端网络：二端网络中没有电源。
有源二端网络：二端网络中含有电源。
有源二端网络
无源二端网络

## Slide 53
电压源
（戴维宁定理）
电流源
(诺顿定理)
无源二端网络可化简为一个电阻
有源二端网络可化简为一个电源

## Slide 54: 2.7.1 戴维宁定理
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻 R0 串联的电源来等效代替。
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去（理想电压源短路，理想电流源开路）后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。
等效电源的电动势E 就是有源二端网络的开路电压U0，即将负载断开后 a 、b两端之间的电压。
等效电源

## Slide 55: 例1：
电路如图, 已知E1=40V, E2=20V, R1=R2=4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流I3。
注意：“等效”是指对端口外等效
即用等效电源替代原来的二端网络后，待求支路的电压、电流不变。
等效电源
有源二端网络

## Slide 56
解：(1) 断开待求支路求等效电源的电动势 E
例1: 电路如图, 已知E1= 40V, E2= 20V, R1= R2= 4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。
E 也可用结点电压法、叠加原理等方法求。
E = U0= E2 + I R2 = 20V +2.5  4 V= 30V
或：E = U0 = E1 – I R1 = 40V –2.5  4 V = 30V
I

## Slide 57
解：(2) 求等效电源的内阻R0
除去所有电源(理想电压源短路，理想电流源开路)
例1：电路如图，已知E1= 40 V ，E2 = 20 V，R1=R2= 4, R3 = 13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。
R0
从a、b两端看进去， R1 和 R2 并联
实验法求等效电阻
R0=U0/ISC
E1
I1
E2
I2
R2
I3
R3
+
–
R1
+
–
a
b
R2
R1
a
b

## Slide 58
解：(3) 画出等效电路求电流I3
例1：电路如图，已知E1= 40 V ，E2 = 20 V，R1=R2= 4, R3 = 13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。

## Slide 59: 例2：
已知: R1= 5 、 R2= 5 
R3=10 、R4= 5 
E = 12V、RG=10
试用戴维宁定理求检流计中的电流IG。
有源二端网络

## Slide 60
解: (1) 求开路电压U0
E' = Uo = I1 R2 – I2 R4
= 1.2  5V– 0.8  5 V = 2V
或：E' = Uo = I2 R3 – I1R1
= ( 0.8 10 –1.25 )V = 2V
(2) 求等效电源的内阻 R0
从a、b看进去, R1 和R2 并联, R3 和 R4 并联，然后再串联。
R0
I1
I2

## Slide 61
解：(3) 画出等效电路求检流计中的电流 IG

## Slide 62
例3: 求图示电路中的电流 I。已知R1 = R3 = 2,
R2= 5, R4 = 8, R5 =14, E1= 8V, E2 = 5V, IS= 3A。
(1) 求UOC
=14V
UOC = I3R3 –E2+ISR2
解：
E1
I3 =
R1 + R3
= 2A

## Slide 63
解：
(2) 求 R0
(3) 求 I
R0 + R4
E
= 0.5A
I=
R0 = (R1//R3)+R5+R2=20 
例3: 求图示电路中的电流 I。已知R1 = R3 = 2,
R2= 5, R4 = 8, R5 =14, E1= 8V, E2 = 5V, IS= 3A。

## Slide 64: 2.7.2 诺顿定理
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流为IS的理想电流源和内阻 R0 并联的电源来等效代替。
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去(理想电压源短路，理想电流源开路) 后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。
等效电源的电流 IS 就是有源二端网络的短路电流,即将 a 、b两端短接后其中的电流。
等效电源

## Slide 65
例1：
已知: R1= 5 、 R2= 5 
R3=10 、R4= 5 
E = 12V、RG=10
试用诺顿定理求检流计中的电流IG。
有源二端网络

## Slide 66
R = (R1//R3) +( R2//R4 )
= 5. 8
因 a、b两点短接, 所以对电源 E 而言，R1 和 R3 并联, R2 和 R4 并联，然后再串联。
IS = I1 – I2
= 1. 38 A– 1.035A
= 0. 345A
或：IS = I4 – I3

## Slide 67
(2) 求等效电源的内阻 R0
R0
R0 =(R1//R2) +( R3//R4 )
= 5. 8
(3) 画出等效电路求检流计中的电流 IG
a

## Slide 68: 2.8 受控电源电路的分析
独立电源：指电压源的电压或电流源的电流不受
外电路的控制而独立存在的电源。
受控电源的特点：当控制电压或电流消失或等于零时，
受控电源的电压或电流也将为零。
受控电源：指电压源的电压或电流源的电流，是受电
路中其它部分的电流或电压控制的电源。
对含有受控电源的线性电路，可用前几节所讲的电路分析方法进行分析和计算，但要考虑受控电源的特性。
应用：用于晶体管电路的分析。

## Slide 69: 四种理想受控电源的模型
电压控制电压源
电流控制电压源
电压控制电流源
电流控制电流源
 I1
(b) CCVS
+
_
U1=0
U2
I2
I1
+
-
+
-

## Slide 70: 例1：
试求电流 I1 。
解法1：用支路电流法
对大回路：
解得：I1 = 1. 4 A
2I1 – I2 +2I1 = 10
对结点 a：I1+ I2 = – 3
解法2：用叠加原理
电压源作用：
2I1'+ I1' +2I1' = 10
I1' = 2A
电流源作用：
对大回路：
2I1" +(3– I1")1+2I1"= 0
I1"= – 0.6A
I1 = I1' +I1"= 2 – 0.6=1. 4A

## Slide 71
本 章 结 束