## Slide 2: 第3章 电路的暂态分析
3.2 储能元件和换路定则
3.3 RC电路的响应
3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法
3.6 RL电路的响应
3.5 微分电路和积分电路
3.1 电阻元件、电感元件、电容元件

## Slide 3: 本章要求
1. 了解电阻元件、电感元件与电容元件的特征;
2. 理解电路的暂态和稳态、零输入响应、零状态响
应、全响应的概念，以及时间常数的物理意义;
3. 掌握换路定则及初始值的求法;
4. 掌握一阶线性电路分析的三要素法。
第3章 电路的暂态分析
：

## Slide 4
稳定状态：
在指定条件下电路中电压、电流已达到稳定值。
暂态过程：
电路从一种稳态变化到另一种稳态的过渡过程。
第3章 电路的暂态分析
1. 利用电路暂态过程产生特定波形的电信号
如锯齿波、三角波、尖脉冲等，应用于电子电路。
研究暂态过程的实际意义
2. 控制、预防可能产生的危害
暂态过程开始的瞬间可能产生过电压、过电流使
电气设备或元件损坏。

## Slide 5: 3.1 电阻元件、电感元件与电容元件
3.1.1 电阻元件
描述消耗电能的性质
根据欧姆定律:
即电阻元件上的电压与通过的电流成线性关系
线性电阻
金属导体的电阻与导体的尺寸及导体材料的电性能有关，表达式为：
表明电能全部消耗在电阻上，转换为热能散发。
电阻的能量
电阻元件

## Slide 6
描述线圈通有电流时产生磁场、储存磁场能量的性质。
1. 物理意义
电感:
( H)
线性电感: L为常数;
非线性电感: L不为常数
3.1.2 电感元件
电流通过N匝线圈产生
(磁链)
电流通过一匝线圈产生
(磁通)
2. 自感电动势：
电感元件

## Slide 7
3. 电感元件储能
根据基尔霍夫定律可得：
将上式两边同乘上 i ，并积分，则得：
即电感将电能转换为磁场能储存在线圈中，当电流增大时, 磁场能增大, 电感元件从电源取用电能；当电流减小时，磁场能减小，电感元件向电源放还能量。
磁场能

## Slide 8: 3.1.3 电容元件
描述电容两端加电源后，其两个极板上分别聚集起等量异号的电荷，在介质中建立起电场，并储存电场能量的性质。
电容：
当电压u变化时，在电路中产生电流:
电容元件储能
将上式两边同乘上 u，并积分，则得：

## Slide 9
即电容将电能转换为电场能储存在电容中，当电压增大时, 电场能增大, 电容元件从电源取用电能；当电压减小时，电场能减小，电容元件向电源放还能量。
电场能
电容元件储能
本节所讲的均为线性元件，即R、L、C都是常数。

## Slide 10: 3.2 储能元件和换路定则
1. 电路中产生暂态过程的原因
电流 i 随电压 u 比例变化。
合S后：
所以电阻电路不存在暂态过程 (R耗能元件)。
图(a)：
合S前：
例：

## Slide 11: 3.2 储能元件和换路定则
图(b)
合S后：
由零逐渐增加到U
所以电容电路存在暂态过程(C储能元件)
合S前:
U
暂态
稳态
O
t

## Slide 12
产生暂态过程的必要条件：
∵ L储能：
换路: 电路状态的改变。如：
电路接通、切断、 短路、电压改变或参数改变
不能突变
C
u
\
∵ C 储能：
产生暂态过程的原因：
由于物体所具有的能量不能跃变而造成
在换路瞬间储能元件的能量也不能跃变
(1) 电路中含有储能元件 (内因)
(2) 电路发生换路 (外因)

## Slide 13
电容电路：
注：换路定则仅用于换路瞬间来确定暂态过程中
uC、 iL初始值。
设：t=0 — 表示换路瞬间 (定为计时起点)
t=0-— 表示换路前的终了瞬间
t=0+—表示换路后的初始瞬间（初始值）
2. 换路定则
电感电路：

## Slide 14
3. 初始值的确定
求解要点：
(2)其它电量初始值的求法。
初始值：电路中各 u、i 在 t =0+ 时的数值。
(1) uC( 0+)、iL ( 0+) 的求法。
1) 先由t =0-的电路求出 uC ( 0– ) 、iL ( 0– )；
2) 根据换路定律求出 uC( 0+)、iL ( 0+) 。
1) 由t =0+的等效电路求其它电量的初始值；
2) 在 t =0+时的电压方程中 uC = uC( 0+)、
t =0+时的电流方程中 iL = iL ( 0+)。

## Slide 15: 暂态过程初始值的确定
例1．
解：
(1)由换路前电路求
由已知条件知
根据换路定则得：
已知：换路前电路处稳态，C、L 均未储能。 试求：电路中各电压和电流的初始值。

## Slide 16: 暂态过程初始值的确定
例1:
, 换路瞬间，电容元件可视为短路。
, 换路瞬间，电感元件可视为开路。
iC 、uL 产生突变
(2) 由t=0+电路，求其余各电流、电压的初始值

## Slide 17: 例2：
换路前电路处于稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：
(1) 由t = 0-电路求 uC(0–)、iL (0–)
换路前电路已处于稳态：电容元件视为开路；
电感元件视为短路。
由t = 0-电路可求得：

## Slide 18: 例2：
换路前电路处于稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：
由换路定则：

## Slide 19: 例2：
换路前电路处稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：(2) 由t = 0+等效电路求 iC(0+)、uL (0+)
由图可列出
代入数据
iL (0+)
uc (0+)

## Slide 20: 例2：
换路前电路处稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：解之得
并可求出

## Slide 21
计算结果：
电量
换路瞬间，
不能跃变，但
可以跃变。

## Slide 22
结论
1. 换路瞬间，uC、 iL不能跃变, 但其它电量均可以跃
变，变与不变要通过分析得出。
换路前, 若uC(0-)=0, 换路瞬间 (t=0+等效电路中),
恒压源电压为零，可用短路导线替代；若uC(0-) 0，恒压源电压为uc(0+);
2. 换路后瞬间(t=0+时刻) 的等效电路中，可视电容元件为恒压源，电感元件为恒流源。
换路前, 若iL(0-)=0 , 在t=0+等效电路中, 电感元件 恒流源电流为零，可用断路替代；若iL(0-) 0，恒流源电流为iL(0+)。

## Slide 23: 3.3 RC电路的响应
用经典法分析电路的暂态过程，就是根据激励
(电源电压或电流 )，通过求解电路的微分方程得出
电路的响应(电压和电流)。
零输入响应: 无电源激励, 输入信号为零, 仅由电容元件的初始状态所产生的电路的响应。
实质：RC电路的放电过程
3.3.1 RC电路的零输入响应

## Slide 24: 3.3.1 RC电路的零输入响应
代入上式得
换路前电路已处稳态
电容C 经电阻R 放电
t = 0时，开关
一阶线性常系数
齐次微分方程
(1) 列 KVL方程
1.电容电压 uC 的变化规律(t  0)
图示电路

## Slide 25: (2) 解方程：
特征方程
由初始值确定积分常数 A
齐次微分方程的通解：
电容电压 uC 从初始值按指数规律衰减，衰减的快慢由RC 决定。
(3) 电容电压 uC 的变化规律

## Slide 26
电阻电压：
放电电流
电容电压
2. 电流及电阻电压的变化规律
t
O
3. 、 、 变化曲线

## Slide 27: 4. 时间常数
(2) 物理意义
令:
单位: S
(1) 量纲
当 时
时间常数  决定电路暂态过程变化的快慢
时间常数
等于电压
衰减到初始值U0 的
所需的时间。

## Slide 28
0.368U
越大，曲线变化越慢， 达到稳态所需要的时间越长。
时间常数 的物理意义
U
t
O
uc

## Slide 29
当 t =5 时，过渡过程基本结束，uC达到稳态值。
(3) 暂态时间
理论上认为 、 电路达稳态
工程上认为 ~ 、 电容放电基本结束。
t
0.368U
0.135U
0.050U
0.018U
0.007U
0.002U
随时间而衰减

## Slide 30
3.3.2 RC电路的零状态响应
零状态响应: 储能元件的初
始能量为零， 仅由电源激励所产生的电路的响应。
实质：RC电路的充电过程
分析：在 t = 0时，合上开关 S，
此时，电路实为输入一个阶跃电
压u，如图。
电压u表达式
U
t
u
阶跃电压
O

## Slide 31
一阶线性常系数
非齐次微分方程
方程的通解 =方程的特解 + 对应齐次方程的通解
1. uC的变化规律
(1) 列 KVL方程
3.3.2 RC电路的零状态响应

## Slide 32
1. uC的变化规律
3.3.2 RC电路的零状态响应
(2) 解方程
求特解 ：
方程的通解:
求特解 ----
（方法二）

## Slide 33
求对应齐次微分方程的通解
通解即：
的解
微分方程的通解为
确定积分常数A
根据换路定则在 t=0+时，
1. uC的变化规律

## Slide 34
t
O
(3) 电容电压 uC 的变化规律
暂态分量
稳态分量
-U
+U
仅存在于暂
态过程中

63.2%U
-36.8%U
电路达到稳定
状态时的电压

## Slide 35
3. 、 变化曲线
当 t =  时
 表示电容电压 uC 从初始值上升到 稳态值的
63.2% 时所需的时间。
2.电流 iC 的变化规律
4. 时间常数  的物理意义
为什么在 t = 0时电流最大？

U
t
uc ,ic

## Slide 36: 3.3.3 RC电路的全响应
1. uC 的变化规律
全响应: 电源激励、电容元件的初始状态均不为零时电路的响应。
根据叠加定理
全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

## Slide 37
稳态分量
零输入响应
零状态响应
暂态分量
结论2： 全响应 = 稳态分量 +暂态分量
全响应
结论1： 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
稳态值
初始值

## Slide 38
U
0.632U
 越大，曲线变化越慢， 达到稳态时间越长。
结论：
当 t = 5 时, 暂态基本结束, uC 达到稳态值。
0.998U
t
0
0
0.632U
0.865U
0.950U
0.982U
0.993U
t
O

## Slide 39: 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法
稳态解
初始值
仅含一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路，无论简繁，它的微分方程都是一阶常系数线性微分方程
据经典法推导结果
全响应

## Slide 40
：代表一阶电路中任一电压、电流函数
式中,
初始值
--
（三要素）
稳态值
--
时间常数

--
在直流电源激励的情况下，一阶线性电路微分方
程解的通用表达式：
利用求三要素的方法求解暂态过程，称为三要素法。 一阶电路都可以应用三要素法求解，在求得 、
和 的基础上,可直接写出电路的响应(电压或电流)。

## Slide 41
电路响应的变化曲线
t
O
t
O
t
O
t
O

## Slide 42
三要素法求解暂态过程的要点
起点
(1) 求初始值、稳态值、时间常数；
(3) 画出暂态电路电压、电流随时间变化的曲线。
(2) 将求得的三要素结果代入暂态过程通用表达式；
t
f(t)
O
终点

## Slide 43
求换路后电路中的电压和电流 , 其中电容 C 视为开路, 电感L视为短路, 即求解直流电阻性电路中的电压和电流。
(1) 稳态值 的计算
响应中“三要素”的确定
例：

## Slide 44
1) 由t=0- 电路求
2) 根据换路定则求出
3) 由t=0+时的电路，求所需其它各量的
或
在换路瞬间 t =(0+) 的等效电路中
电容元件视为短路。
其值等于
(1) 若
电容元件用恒压源代替，
其值等于I0 , , 电感元件视为开路。
(2) 若 , 电感元件用恒流源代替 ，
注意：
(2) 初始值 的计算

## Slide 45
1) 对于简单的一阶电路 ，R0=R ;
2) 对于较复杂的一阶电路， R0为换路后的电路
除去电源和储能元件后，在储能元件两端所求得的
无源二端网络的等效电阻。
(3) 时间常数 的计算
对于一阶RC电路
对于一阶RL电路
注意：
若不画 t =(0+) 的等效电路，则在所列 t =0+
时的方程中应有 uC = uC( 0+)、iL = iL ( 0+)。

## Slide 46
R0的计算类似于应用戴维宁定理解题时计算电路等效电阻的方法。即从储能元件两端看进去的等效电阻，如图所示。

## Slide 47: 例1：
用三要素法求解
解：
电路如图，t=0时合上开关S，合S前电路已处于
稳态。试求电容电压 和电流 、 。
(1)确定初始值
由t=0-电路可求得
由换路定则
应用举例

## Slide 48
(2) 确定稳态值
由换路后电路求稳态值
(3) 由换路后电路求
时间常数 

## Slide 49
三要素
uC 的变化曲线如图
18V
54V
uC变化曲线
t
O

## Slide 50
用三要素法求

## Slide 51: 例2：
由t=0-时电路
电路如图，开关S闭合前电路已处于稳态。
t=0时S闭合，试求：t ≧0时电容电压uC和电流iC、
i1和i2 。
解：
用三要素法求解
求初始值
1
2

## Slide 52
求时间常数
由右图电路可求得
求稳态值
1
2

## Slide 53
( 、 关联)
1
2

## Slide 54: 3.5 微分电路和积分电路
3.5.1 微分电路
微分电路与积分电路是矩形脉冲激励下的RC电
路。若选取不同的时间常数，可构成输出电压波形
与输入电压波形之间的特定（微分或积分）的关系。
1. 电路
条件
(2) 输出电压从电阻 R 端取出
T
t
U
O
tp

## Slide 55: 2. 分析
t
O
由KVL定律
由公式可知
输出电压近似与输入电
压对时间的微分成正比。
3. 波形
t
t1
U
tp
O

## Slide 56
不同τ时的u2波形
τ= 0.05tp
τ= 10tp
τ= 0.2tp
应用:
用于波形变换,作为触发信号。
2T
T
U
t
T/2
tp

## Slide 57: 3.5.2 积分电路
条件
(2) 从电容器两端输出。
由图：
1.电路
输出电压与输入电
压近似成积分关系。
2.分析

## Slide 58: 3. 波形
t
t2
t1
U
t
t2
t1
U
用作示波器的扫描锯齿波电压
应用:

## Slide 59: 3.6 RL电路的响应
3.6.1 RL 电路的零输入响应
1. RL 短接
(1) 的变化规律
(三要素公式)
1) 确定初始值
2) 确定稳态值
3) 确定电路的时间常数

## Slide 60
(2) 变化曲线
-U
U
O
O
t

## Slide 61: 2. RL直接从直流电源断开
(1) 可能产生的现象
1)刀闸处产生电弧
2)电压表瞬间过电压

## Slide 62
(2) 解决措施
2) 接续流二极管D
1) 接放电电阻

## Slide 63
图示电路中, RL是发电机的励磁绕组，其电感较大。Rf是调节励磁电流用的。当将电源开关断开时，为了不至由于励磁线圈所储的磁能消失过快而烧坏开关触头，往往用一个泄放电阻R´ 与线圈联接。开关接通R´同时将电源断开。经过一段时间后，再将开关扳到 3的位置，此时电路完全断开。
例:
(1) R´=1000, 试求开关S由1合
向2瞬间线圈两端的电压uRL。
电路稳态时S由1合向2。
(2) 在(1)中, 若使U不超过220V,
则泄放电阻R´应选多大？

## Slide 64
解:
(3) 根据(2)中所选用的电阻R´, 试求开关接通R´后经
过多长时间，线圈才能将所储的磁能放出95%？
(4) 写出(3) 中uRL随时间变化的表示式。
换路前，线圈中的电流为
(1) 开关接通R´瞬间线圈两端的电压为
(2) 如果不使uRL (0) 超过220V, 则
即

## Slide 65
(3) 求当磁能已放出95%时的电流
求所经过的时间

## Slide 66: 3.6 .2 RL电路的零状态响应
1. 变化规律
三要素法

## Slide 67
2. 、 、 变化曲线
O
O

## Slide 68: 3.6.3 RL电路的全响应
1. 变化规律
(三要素法)

## Slide 69
R0

## Slide 70
用三要素法求
2. 变化规律

## Slide 71
变化曲线
变化曲线
2
1.2
O
4
2.4
O
t

## Slide 72
用三要素法求解
解:
已知：S 在 t = 0 时闭合，换路前电路处于稳态。求: 电感电流
例:
由t = 0¯等效电路可求得
(1) 求uL(0+) , iL(0+)

## Slide 73
由t = 0+等效电路可求得
(2) 求稳态值
t = 0+等效电路
2
1
2A
R1
2
+
_
R3
R2
t = 等效电路
2
1
2
R1
R3
R2
由t = 等效电路可求得
t=0
3A
R3
IS
2
1
1H
_
+
L
S
R2
R1
2

## Slide 74
(3) 求时间常数
起始值
-4V
稳态值
2A
iL , uL变化曲线
O
t
t=0
3A
R3
IS
2
1
1H
_
+
L
S
R2
R1
2

## Slide 75
本 章 结 束