## Slide 2
第14章 半导体器件
14.3 二极管
14.4 稳压二极管
14.5 双极型晶体管
14.2 PN结及其导电性
14.1 半导体的导电特性
14.6 光电器件

## Slide 3
本章要求：
1. 理解PN结的单向导电性，三极管的电流分配和
电流放大作用；
2. 了解二极管、稳压管和三极管的基本构造、工
作原理和特性曲线，理解主要参数的意义；
3. 会分析含有二极管的电路。
第14章 半导体器件

## Slide 4
学会用工程观点分析问题，就是根据实际情况, 对器件的数学模型和电路的工作条件进行合理的近似,以便用简便的分析方法获得具有实际意义的结果。
对于元器件，重点放在特性、参数、技术指标和正确使用方法，不要过分追究其内部机理。讨论器件的目的在于应用。
对电路进行分析计算时，只要能满足技术指标, 就不要过分追究精确的数值。
器件是非线性的、特性有分散性、RC 的值有误差、工程上允许一定的误差、采用合理估算的方法。

## Slide 5
14.1 半导体的导电特性
半导体的导电特性：
掺杂性：往纯净的半导体中掺入某些杂质,导电能
力明显改变(可做成各种不同用途的半导
体器件，如二极管、三极管和晶闸管等）。
光敏性：当受到光照时, 导电能力明显变化 (可做
成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏二极
管、光敏三极管等)。
热敏性：当环境温度升高时，导电能力显著增强
(可做成温度敏感元件，如热敏电阻)。

## Slide 6
14.1.1 本征半导体
完全纯净的、具有晶体结构的半导体，称为本征半导体。
晶体中原子的排列方式
硅单晶中的共价健结构
共价健
共价键中的两个电子，称为价电子。
价电子

## Slide 7
价电子
价电子在获得一定能量(温度升高或受光照)后, 即可挣脱原子核的束缚，成为自由电子(带负电), 同时共价键中留下一个空位，称为空穴（带正电）。
本征半导体的导电机理
这一现象称为本征激发。
温度愈高，晶体中产生的自由电子便愈多。
自由电子
在外电场的作用下, 空穴吸引相邻原子的价电子来填补，而在该原子中出现一个空穴，其结果相当于空穴的运动(相当于正电荷的移动)。
空穴

## Slide 8
本征半导体的导电机理
当半导体两端加上外电压时，在半导体中将出现两部分电流
(1) 自由电子作定向运动 电子电流
(2) 价电子递补空穴 空穴电流
注意：
(1) 本征半导体中载流子数目极少, 其导电性能很差；
(2) 温度愈高， 载流子的数目愈多,半导体的导电性
能也就愈好。所以，温度对半导体器件性能影响很大。
自由电子和空穴都称为载流子。
自由电子和空穴成对地产生的同时, 又不断复合。在一定温度下，载流子的产生和复合达到动态平衡，半导体中载流子便维持一定的数目。

## Slide 9
14.1.2 N型半导体和 P 型半导体
掺杂后自由电子数目
大量增加，自由电子导
电成为这种半导体的主
要导电方式，称为电子
半导体或N型半导体。
掺入五价元素
p+
多余电子
磷原子
在常温下即可变为自由电子
失去一个电子变为正离子
在本征半导体中掺入微量的杂质 (某种元素) , 形成杂质半导体。
在N 型半导体中自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子。

## Slide 10
14.1.2 N型半导体和 P 型半导体
掺杂后空穴数目大量增加，空穴导电成为这种半导体的主要导电方式，称为空穴半导体或
P 型半导体。
掺入三价元素
在P 型半导体中空穴是多数载流子, 自由电子是少数载流子。
B–
硼原子
接受一个电子变为负离子
空穴
无论N型或P型半导体都是中性的，对外不显电性。

## Slide 11: 14.2 PN结及其单向导电性
14.2.1 PN结的形成
多子的扩散运动
内电场
少子的漂移运动
浓度差
P 型半导体
N 型半导体
空间电荷区也称 PN 结
扩散和漂移这
一对相反的运动
最终达到动态平
衡，空间电荷区
的厚度固定不变。
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
形成空间电荷区
扩散的结果使空间电荷区变宽。
内电场越强，漂移运动越强，而漂移使空间电荷区变薄。

## Slide 12: 14.2.2 PN结的单向导电性
1. PN 结加正向电压 (正向偏置)
P接正、N接负
内电场被削弱，多子的扩散加强，形成较大的扩散电流。
PN 结加正向电压时，PN结变窄，正向电流较大，正向电阻较小，PN结处于导通状态。
PN 结变窄
外电场
IF
内电场
P
N
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–

## Slide 13: 2. PN 结加反向电压 (反向偏置)
外电场
P接负、N接正
内电场
P
N
+
+
+
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
－
－
－
–
+

## Slide 14: 2. PN 结加反向电压 (反向偏置)
PN 结变宽
外电场
内电场被加强，少子的漂移加强，由于少子数量很少，形成很小的反向电流。
IR
P接负、N接正
温度越高少子的数目越多，反向电流将随温度增加。
–
+
PN 结加反向电压时，PN结变宽，反向电流较小，反向电阻较大，PN结处于截止状态。
内电场
P
N
+
+
+
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
－
－
－

## Slide 15: 14.3 二极管
14.3.1 基本结构
(a) 点接触型
(b)面接触型
结面积小、结电容小、正向电流小。用于检波和变频等高频电路。
结面积大、正向电流大、结电容大，用于工频大电流整流电路。
(c) 平面型
用于集成电路制作工艺中。PN结结面积可大可小，用于高频整流和开关电路中。

## Slide 16
半导体二极管的结构和符号
14.3 二极管
二极管的结构示意图

## Slide 18
14.3.2 伏安特性
硅管0.5V锗管0.1V
反向击穿
电压U(BR)
导通压降
外加电压大于死区电压二极管才能导通。
外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。
正向特性
反向特性
特点：非线性
硅0.6~0.8V锗0.2~0.3V
死区电压
P
N
+
–
P
N
–
+
反向电流在
一定电压范围
内保持常数。

## Slide 19
14.3.3 主要参数
1. 最大整流电流 IOM
二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。
2. 反向工作峰值电压URWM
是保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压，一般是二极管反向击穿电压UBR的一半或三分之二。二极管击穿后单向导电性被破坏，甚至过热而烧坏。
3. 反向峰值电流IRM
指二极管加最高反向工作电压时的反向电流。反向电流大，说明管子的单向导电性差，IRM受温度的影响，温度越高反向电流越大。硅管的反向电流较小，锗管的反向电流较大，为硅管的几十到几百倍。

## Slide 20
二极管的单向导电性
1. 二极管加正向电压(正向偏置，阳极接正、阴极接负)时，二极管处于正向导通状态，二极管正向电阻较小，正向电流较大。
2. 二极管加反向电压(反向偏置，阳极接负、阴极接正 )时, 二极管处于反向截止状态，二极管反向电阻较大，反向电流很小。
3. 外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。
4. 二极管的反向电流受温度的影响，温度愈高反向电流愈大。

## Slide 21
1. 二极管检波电路
检波就是将低频信号从已调制信号(高频信号)中
取出。电路及信号波形如图所示。
a
在电视、广播及通信中，为使图像、声音能远距
离传送，需要将这一低频电信号驮载在高频信号上，
这个过程叫调制。
应用举例

## Slide 22
1. 二极管检波电路
检波就是将低频信号从已调制信号(高频信号)中
取出。电路及信号波形如图所示。
输入信号为已调制信号，由电视机、收音机接收后，
由检波二极管 D 将已调制信号的负半周去掉，然后利
用电容将高频信号滤去, 留下低频信号, 再经放大电路
放大，送给负载显像管或扬声器，还原成图像或声音。
应用举例

## Slide 23
2. 二极管限幅电路
限幅是指限制电路的输出幅值。输入信号的波形
经限幅后，只有其中一部分传到输出，其余部分则被
限制而消失。
模拟电子技术中，常用限幅电路来减小和限制某
些信号的幅值，以适应电路的不同要求，或作为保护
措施。在数字电路中, 常用限幅电路来处理信号波形。
限幅电路是用具有非线性特性的器件来实现的，
二极管可用来组成简单的限幅电路。限幅电路中的二
极管一般都工作在大电流范围，所以可采用二极管的
恒压模型来分析电路的工作原理。

## Slide 24: 二极管电路分析原则：
定性分析：判断二极管的工作状态
导通截止
分析方法：将二极管断开，分析二极管两端电位的高低或所加电压UD的正负。
若 V阳 >V阴或 UD为正( 正向偏置 )，二极管导通
若 V阳 <V阴或 UD为负( 反向偏置 )，二极管截止
设二极管是理想的，
正向导通时二极管相当于短路，
反向截止时二极管相当于断开。

## Slide 25
电路如图，求：UAB
V阳 =－6 V V阴 =－12 V
V阳>V阴 二极管导通
例1：
取 B 点作参考点, 断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。
在这里，二极管起钳位作用。
若忽略管压降，二极管可看作短路，UAB =－ 6V
否则, UAB低于－6V一个管压降,为－6.3Ｖ或－6.7V
参考点
V阳
V阴

## Slide 26
两个二极管的阴极接在一
起取 B 点作参考点，断开
二极管，分析二极管阳极
和阴极的电位。
V1阳 =－6 V，V2阳=0 V，V1阴 = V2阴= －12 V
UD1 = 6V，UD2 =12V
∵ UD2 > UD1 ∴ D2 优先导通， D1截止。
若忽略管压降, 二极管可看作短路, UAB = 0 V
例2:
D1承受反向电压为－6 V
流过 D2 的电流为
求：UAB
D2 起钳位作用， D1起隔离作用。

## Slide 27
ui > 8V，二极管导通，可看作短路， uo = 8V
ui< 8V，二极管截止，可看作开路， uo = ui
已知：
二极管是理想的，试画出 uo 波形。
8V
例3：
二极管的用途：
整流、检波、
限幅、钳位、开
关、元件保护、
温度补偿等。
二极管阴极电位为 8 V
参考点

## Slide 28: 14.4 稳压二极管
1. 符号和外形图
UZ
IZ
IZM
UZ
IZ
2. 伏安特性
使用时要加限流电阻
O
+
–
稳定电压UZ
最大电流
工作电流
稳压管正常工作时加反向电压
稳压管反向击穿后，电流变化很大，但其两端电压变化很小，利用此特性，稳压管在电路中可起稳压作用。

## Slide 29
稳压二极管

## Slide 30
3. 主要参数
(1) 稳定电压UZ
稳压管正常工作 (反向击穿) 时管子两端的电压。
(2) 电压温度系数ｕ
环境温度每变化1C引起稳压值变化的百分数。
(3) 动态电阻
(4) 稳定电流 IZ 、最大稳定电流 IZM
(5) 最大允许耗散功率 PZM = UZ IZM
rZ愈小，曲线愈陡，稳压性能愈好。

## Slide 31
14.5 双极型晶体管
14.5.1 基本结构
常见晶体管的外形图

## Slide 33
14.5 晶体管
晶体管的结构示意图和表示符号
(a)NPN型晶体管；
(b)PNP型晶体管

## Slide 34
基区：最薄，
掺杂浓度最低
发射区：掺
杂浓度最高
发射结
集电结
B
E
C
N
N
P
基极
发射极
集电极
结构特点：
集电区：
面积最大

## Slide 35: 14. 5. 2 电流分配和放大原理
1. 三极管放大的外部条件
发射结正偏、集电结反偏
PNP
发射结正偏 VB<VE
集电结反偏 VC<VB
从电位的角度看：
NPN
发射结正偏 VB>VE
集电结反偏 VC>VB
EB
RB

## Slide 36
晶体管电流放大的实验电路 
设 EC = 6 V，改变可变电阻 RB, 则基极电流 IB、集电极电流 IC 和发射极电流 IE 都发生变化，测量结果如下表：
2. 各电极电流关系及电流放大作用

## Slide 37
晶体管电流测量数据
IB(mA)
IC(mA)
IE(mA)
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
<0.001
0.70
1.50
2.30
3.10
3.95
<0.001
0.72
1.54
2.36
3.18
4.05
结论:
(1) IE = IB + IC 符合基尔霍夫定律
(2) IC  IB ， IC  IE
(3)  IC   IB
把基极电流的微小变化能够引起集电极电流较大
变化的特性称为晶体管的电流放大作用。
实质: 用一个微小电流的变化去控制一个较大电流
的变化，是CCCS器件。

## Slide 38
(a) NPN 型晶体管；
电流方向和发射结与集电结的极性
(4) 要使晶体管起放大作用，发射结必须正向偏置，集电结必须反向偏置。
(b) PNP 型晶体管

## Slide 39
3.三极管内部载流子的运动规律
IE
IBE
ICE
ICBO
发射结正偏，发射区电子不断向基区扩散，形成发射极电流IE。
进入P 区的电子少部分与基区的空穴复合，形成电流IBE ，多数扩散到集电结。
从基区扩散来的电子作为集电结的少子，漂移进入集电结而被收集，形成ICE。
集电结反偏，有少子形成的反向电流ICBO。
基区空穴向发射区的扩散可忽略。

## Slide 40
3. 三极管内部载流子的运动规律
IC = ICE+ICBO  ICE
IC
IB
IB = IBE- ICBO  IBE
ICE与IBE 之比称为共发射极电流放大倍数
集－射极穿透电流, 温度ICEO
(常用公式)
若IB = 0, 则 IC  ICE0
B
E
C
N
N
P
EB
RB
EC
IE
IBE
ICE
ICBO

## Slide 41: 14.5.3 特性曲线
即晶体管各电极电压与电流的关系曲线，是晶体管内部载流子运动的外部表现，反映了晶体管的性能,是分析放大电路的依据。
研究特性曲线目的：
(1) 直观地分析管子的工作状态
(2) 合理地选择偏置电路的参数,设计性能良好的电路
重点讨论应用最广泛的共发射极接法的特性曲线

## Slide 42
发射极是输入回路、输出回路的公共端
共发射极电路
输入回路
输出回路
测量晶体管特性的实验线路

## Slide 43: 1. 输入特性
特点:非线性
正常工作时发射结电压：
NPN型硅管
UBE  0.6 ~ 0.7V
PNP型锗管
UBE  0.2 ~  0.3V
3DG100晶体管的
输入特性曲线
死区电压：硅管0.5V，锗管0.1V。

## Slide 44: 2. 输出特性
共发射极电路
3DG100晶体管的输出特性曲线
在不同的 IB下，可得出不同的曲线，所以晶体管
的输出特性曲线是一组曲线。

## Slide 45: 2. 输出特性
晶体管有三种工作状态，因而输出特性曲线分为三个工作区
3DG100晶体管的输出特性曲线
(1) 放大区
发射结处于正向偏置、集电结处于反向偏置，
晶体管工作于放大状态。
IC =  IB ,具有恒流特性。
对 NPN 型管：
UBE 约为 0.7V左右，
UCE > UBE。
2.3
1.5
Q2
Q1
大
放
区

## Slide 46: 截止区
(2)
IB = 0 的曲线以下的区域称为截止区。
IB = 0 时, IC = ICEO(很小)
发射结和集电结均处
于反向偏置。
若忽略ICEO：
IC  0, UCE  UCC
对于硅管, ICEO < 1A
对于锗管, ICEO 约为
几十1A~几百A
截止区

## Slide 47: (3) 饱和区
在饱和区，IB IC，
深度饱和时，
硅管UCES  0.3V，
锗管UCES  0.1V。
IC  UCC/RC 。
发射结和集电结均处于正向偏置，晶体管工作于饱和状态。
在模拟放大电路中，
晶体管工作在放大状
态。在数字电路中，
晶体管工作在截止或
饱和状态。
饱和区

## Slide 48
晶体管三种工作状态的电压和电流
当晶体管饱和时，UCE  0，发射极与集电极之间如同一个开关的接通，其间电阻很小；当晶体管截止时，IC  0 ，发射极与集电极之间如同一个开关的断开，其间电阻很大，可见，晶体管除了有放大作用外，还有开关作用。

## Slide 49
晶体管结电压的典型值

## Slide 50
例1: 在下图电路中，UCC = 6V，RC = 3k，RB = 10k,
 = 25，当输入电压 Ui 分别为 3V，1V和 1V时，试问晶体管处于何种工作状态？
解:
晶体管饱和时的集电极电流近似为
晶体管刚饱和时的基极电流为
(1) 当Ui= 3V时，
晶体管已处于深度饱和状态。

## Slide 51
例1: 在下图电路中，UCC = 6V，RC = 3k， RC = 10k，
 = 25，当输入电压 Ui 分别为 3V，1V和 1V时，试问晶体管处于何种工作状态？
解:
晶体管饱和时的集电极电流近似为
晶体管刚饱和时的基极电流为
(2) 当Ui= 1V时，
晶体管处于放大状态。
(3) 当Ui= - 1V时，晶体管可靠截止。

## Slide 52: 14.5.4 主要参数
1. 电流放大系数 , 
直流电流放大系数
交流电流放大系数
当晶体管接成发射极电路时，
注意：
和 的含义不同，但在特性曲线近于平行等距并且ICE0 较小的情况下，两者数值接近。
常用晶体管的 值在20 ~ 200之间。
由于晶体管的输出特性曲线是非线性的，只有
在特性曲线的近于水平部分，IC随IB成正比变化,  值才可认为是基本恒定的。
表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数，晶体管的参数也是设计电路、选用晶体管的依据。

## Slide 53
例：在UCE= 6 V时，在 Q1 点 IB = 40A, IC = 1.5mA；
在 Q2 点 IB = 60 A, IC = 2.3mA。
在以后的计算中，一般作近似处理： = 。
在 Q1 点，有
由 Q1 和Q2点，得

## Slide 54
2. 集-基极反向截止电流 ICBO
3. 集-射极反向截止电流(穿透电流)ICEO

## Slide 55
4. 集电极最大允许电流 ICM
5. 集-射极反向击穿电压U(BR)CEO
集电极电流IC上升会导致三极管的值的下降,当 值下降到正常值的三分之二时的集电极电流即为 ICM。
当集—射极之间的电压UCE 超过一定的数值时，三极管就会被击穿。手册上给出的数值是25C、基极开路时的击穿电压U(BR) CEO。
6. 集电极最大允许耗散功耗PCM
PCM取决于三极管允许的温升，消耗功率过大,温升过高会烧坏三极管。
PC  PCM =IC UCE
硅管允许结温约为150C，锗管约为7090C。

## Slide 56
ICM
U(BR)CEO
由三个极限参数可画出三极管的安全工作区
IC
UCE
O
ICUCE = PCM
安全工作区

## Slide 57
晶体管参数与温度的关系
1. 温度每增加10C，ICBO增大一倍。硅管优于锗管。
2.温度每升高1C，UBE将减小–(2~2.5)mV，即晶体
管具有负温度系数。
3. 温度每升高 1C， 增加 0.5%~1.0%。

## Slide 58
14. 6 光电器件
符号
14.6.1 发光二极管(LED)
当发光二极管加上正向电压并有足够大的正向电流时，就能发出一定波长范围的光。
目前的发光管可以发出从红外到可见波段的光,它的电特性与一般二极管类似。
发光二极管的工作电压为1.5 ~ 3V, 工作电流为几 ~十几mA。
发光二极管主要用于显示电路, 常用的有2EF等系列。

## Slide 59
发光二极管 (LED)

## Slide 60
14.6.2 光电二极管
光电二极管在反向电压作用下工作。当无光照时, 和普通二极管一样, 其反向电流很小, 称为暗电流。当有光照时，产生的反向电流称为光电流。照度 E越强，光电流也越大。
常用的光电二极管有2AU, 2CU等系列。光电流很小， 一般只有几十微安， 应用时必须放大。
I/A
U/ V
E=0
E1
E2
(a) 伏安特性
(b) 符号
E2> E1
通过光电二极
管可将光信号
转换成电信号

## Slide 62
14.6.3 光电晶体管
光电晶体管用入射光照度E的强弱来控制集电极
电流。当无光照时, 集电极电流 ICEO很小, 称为暗
电流。当有光照时, 集电极电流称为光电流。一般
约为零点几毫安到几毫安。
常用的光电晶体管有3AU, 3DU等系列。
(b) 输出特性曲线
(a) 符号
C
E
在一般的检
测电能和光电
转换中作为转
换元件。

## Slide 63
本 章 结 束